MS3 M3 UF3:

Anàlisi d'una peça sencilla per doblegat:

Suposem que hem de fer unes peces d'acer per al suport de canals de recollida d'aigües amb les dimensions que s'assenyala, un gruix de xapa de 3mm i una amplada de 20. Els radis de curvatura seràn els més petits que es pugui.

A partir de la informació que apareix en el text de "MMU", veiem que el radi serà, com a mínim, igual que el gruix. Tot seguit, necessitem determinar la posició de la fibra neutra per poder trobar el radi a la fibra neutra que ens permeti calcular el desenvolupament de cada corba i sumar el de tota la peça.

Els trams rectes seràn, d'esquerra a dreta:
l1 = 35mm - 3mm = 32mm
l2 = - 3mm + 60mm - 3mm = 54mm
l3 = - 3mm + 35mm - 3mm = 29mm
l4 = - 3mm + 120mm = 117mm

Els tres trams corbats són iguals, amb corba de 90º i radi interior de 3mm. El seu desenvolupament s'ha de calcular, però, amb el radi augmentat fins a la fibra neutra.

L'augment x de Ri (3mm) serà, segons la taula on s'entra amb la relació radi/espessor (r/e = 1) (p.239) serà de 0,421e, es a dir: 0,421*3mm = 1,26 mm.

Si apliquem els valors pràctics,
x = 3/7 * e = 1,286mm. Atès que els dos valors són molt semblants i el primer mètode sembla més fiable, apliquem el primer valor i el radi interior a la fibra neutra serà 4,26mm = rfn

Un cop determinat el radi a la fibra neutra, calculem la longitut aplicant la de la circunferència i multiplicant per la fracció que correspongui:

lc = 2*π*rfn * 90º/360º = 2*π*rfn * 1/4 = π*4,26 /2 = π*2,13 = 6,69 mm = 6,7mm

Així, doncs, la peça a doblegar tindrà una llargària de 3*6,7mm+l1+l2+l3+l4 = 20,1+32+54+29+117 = 252,1mm, que podem arrodonir a 252mm

Per determinar la força necessària podem aplicar diferents mètodes, tenint sempre en compte que l'ample de la peça a considerar (la "L" de la fòrmula o la "V" de la taula) no ha de superar el doble del semi-tram més petit si ho volem fer amb una matriu simètrica atès que la llargària extra del tram llarg no pot generar moment flector. En el nostre cas, com el tram més curt és el l3, aquesta amplària seria de de 2 * 29mm + lc = 64,7mm

Aplicant la fòrmula general:
F = 4σR a e2 / 3L
amb: σR = 65 kg/mm2 , a = 20 mm , e = 3mm , L = 60 mm (arrodonit)
F = 4*65 kg/mm2 *20 mm *(3mm)2 / 3*60 mm = 260 kg/mm2 *20mm*9 mm2 / 180 mm = = 260 kg